## Slide 1: La maquette éclairage de rue
Cédric B. Clg Michel Vignaud, Morangis
V.2020

## Slide 2: Idée générale
Une maquette où les modules Grove et la carte Arduino-Uno peuvent s’enlever et/s’ajouter aisément (pas de vis, ni colle).
Une représentation d’une rue qui parle aux élèves.
Permet le « chaînage » de plusieurs maquettes afin de reconstituer une grande rue.
Maquette évolutive avec son système de rainure qui permet de placer sans fixation d’autres « pylônes » et ainsi avoir d’autres actionneurs.
Autonomie électrique

## Slide 3: Sommaire
Présentation générale
Description fonctionnelle
Fichiers
Fabrication
Évolutions possibles

## Slide 4: Présentation générale
La maquette représente une demi-rue.
Elle est contrôlée par une carte électronique appelée carte ARDUINO.
Elle dispose également de capteurs, d’actionneurs et d’effecteurs.

## Slide 5: capteurs, actionneurs et effecteurs
Photo | Nom | Fonction | Capteur / Actionneur / Effecteur
 | Un relai | Distribuer le courant de puissance vers l’effecteur. (Il joue le rôle d’un interrupteur commandé.) | Actionneur
 | Un capteur de luminosité | Acquérir une quantité de lumière reçue (et la transformer en valeur analogique). (Il capte l’intensité lumineuse extérieure.) | Capteur
 | Un détecteur de mouvement | Acquérir la présence d’un mouvement, ou non, (et la transformer par un code binaire). (Il détecte un mouvement.) | Capteur
 | Une ampoule | Transformer l’énergie électrique en énergie lumineuse. (Elle éclaire la rue.) | Effecteur
 | Batterie/pile | Alimenter en énergie électrique la partie opératrice (les effecteurs) | Alimentation

## Slide 6: Branchements
Composant de la maquette | Repère sur le Shield Grove | Entrée/sortie | Type
Le relai (relié à l’ampoule) : | D8 | Sortie | Digitale (0 ou 1)
Le détecteur de présence : | D5 | Entrée | Digitale (0 ou 1)
Le détecteur de luminosité : | A0 | Entrée | Analogique (infinité de valeur)
Ces éléments sont branchés sur la carte de commande Arduino à des emplacements précis.
Le numéro des connecteurs n’a pas d’importance (sauf pour le programme).
Mais le type oui ! Attention donc à la différence entre D / A / UART / I2C.

## Slide 7: Description fonctionnelle
Informations extérieures
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
Source d’énergie
ACTION
Etat initial
Passage d’un piéton
Présence de la nuit
Détecteur de mouvement
Capteur de luminosité
Carte Arduino + programme mBlock
Câble
La bulle sous vide de l’ampoule
Ampoule de la lampe
Relai
Ordres
Rue dans le noir
Rue éclairée
Electricité
Batterie / piles
CHAÎNE D’ENERGIE
Etat final
CHAÎNE D’INFORMATION

## Slide 8: Fichiers
Le document « dossier technique 2020 » permet d’avoir toutes les informations sur le fonctionnement de la maquette ainsi que les programmes.
Le dossier « programmes » comporte des programmes possibles.
Le fichier « fiche activité 2020 » propose une activité élève autour de la maquette.
Le fichier « maquette éclairage 2020 » permet l’introduction des branchements.
Partie prof
Partie élève

## Slide 9: Fabrication
Une plaque de PVC expansé de 10 mm d’épaisseur coupée en deux dans le sens de la longueur.
Une rainure de 3 mmm de large et de 5 mm de profondeur
Des plaques de PVC expansés de 3mm d’épaisseur coupée puis thermopliés afin de créer des « pylônes » des lampadaires.
Des supports de fixation Grove de chez TS (https://www.technologieservices.fr/support-grove-275880.html )
Un bloc piles (il faut arriver à 5V si on veut dans un second temps rendre autonome la maquette et utiliser l’alimentation pour la puissance (Ampoule) et la commande (carte Arduino).
Le domino n’est utile que si la maquette est appelée à évoluer.

## Slide 10: Evolution
Grace à la rainure de 3 mm de large, Il est possible de rajouter un pylône pour un feu tricolore (Trois dels) , une barrière avec un servomoteur,…